WZÓR FORMULARZA WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WNIOSEK

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ SEJSMOMETRÓW Z REJESTRATORAMI

(NR REF. SPRAWY: ZP/33/15)

Do:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

WNIOSEK DOTYCZY:

Zadania 1 – Dostawa sejsmometrów krótkookresowych z rejestratorami w ilości 36 kpl.*

Zadania 2 – Dostawa sejsmometrów otworowych z rejestratorami w ilości 6 kpl.*

(*niepotrzebne skreślić)

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sejsmometrów z rejestratorami, niniejszym składamy wniosek 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Dane Wykonawcy składającego wniosek (Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy wszystkich Wykonawców, a także wskazać pełnomocnika):

- Pełna nazwa:

……………………………………………………………………..

- Adres:

ulica: …………………………………….

kod pocztowy: ………………………….

miejscowość: …………………………..

- tel.: ………………………….

- e-mail: ………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, do niniejszego wniosku załączamy następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

- ............................................................................ ;

- ............................................................................ ;

(...) ............................................................................ .

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować do:

- Imię i nazwisko: ……………………………….…................

- Adres:

ulica …………………………………………………...

kod pocztowy ……………. miejscowość ……………………………….

- tel.: …………………………….

- e-mail: …………………………

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami, w tym

  - Zadanie 1: Sejsmometry krótkookresowe z rejestratorami w ilości 36 kpl.,

  - Zadanie 2: Sejsmometry otworowe z rejestratorami w ilości 6 kpl.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

ZADANIE 1: DOSTAWA SEJSMOMETRÓW KRÓTKOOKRESOWYCH 
Z REJESTRATORAMI W ILOŚCI 36 KPL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 36 kpl. sejsmometrów krótkookresowych 
z rejestratorami.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Parametry sejsmometrów:

  - Czułość min. 750 V/m/s;

  - Całkowity zakres pomiarowy min. 10 mm/s;

  - Dynamika min 120 dB w zakresie częstotliwości 1-30 Hz;

  - Nieliniowość:  max. ± 0.05% całkowitego zakresu;

  - Dokładność nie gorsza niż ±0.2 dB w paśmie pomiarowym;

  - Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5s - 100Hz (-3dB);

  - Zasilanie z rejestratora;

  - Pobór prądu max 100 mA przy napięciu 12V;

  - Temperatura pracy obejmująca przedział -20 do +60 (C, wilgotność 0-100%;

  - Stopień ochrony: IP 67;

  - Montaż poziomy;

  - Długość kabla do rejestratora 30m.

- Parametry rejestratorów:

- Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie;

- Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit;

- Min. 3-kanały sejsmiczne o dostępnym zakresie (10V, wejścia różnicowe, zasilanie czujników;

- Zakres dynamiczny min 130 dB dla próbkowania 100Hz;

- Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz;

- Analogowe i cyfrowe filtry antyaliasingowe;

- Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego;

- Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP);

- Format danych: miniSEED;

- Pamięć wymienna nieulotna FLASH min. 32GB;

- Synchronizacja czasu z GPS;

- Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych;

- Zasilanie 12V,  akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 24h, zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50-60Hz;

- Pobór prądu max 200mA dla napięcia 12V, 3 kanały;

- Łączność: IP statyczne i dynamiczne, Ethernet, WiFi (b/g/n);

- Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100%;

- Stopień ochrony: IP 67;

- Odbiornik GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms 
z kablem o długości min 20m;

- Modem 3G/GSM do rejestratorów umożliwiające przesyłanie danych przez sieci komórkowe na terenie Polski z kablem o długości min 5m;

- Dodatkowe urządzenia i oprogramowanie niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji (o ile sam system nie zawiera takich funkcji).

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

      - pełna dokumentacja techniczna;

      - instrukcje obsługi;

      - karty gwarancyjne;

      - certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów;

      - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie: Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń 
i oprogramowania.

ZADANIE 2: DOSTAWA SEJSMOMETRÓW OTWOROWYCH 
Z REJESTRATORAMI W ILOŚCI 6 KPL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 kpl. sejsmometrów otworowych 
z rejestratorami.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

            - Parametry sejsmometrów:

- Czułość min. 750 V/m/s;

- Zakres częstotliwości obejmujący minimalny przedział 1s - 100Hz (-3dB);

- Zasilanie z rejestratora;

- Temperatura pracy obejmująca przedział -40 do +60 (C, wilgotność 0-100%;

- Stopień ochrony IP68, wersja przystosowana do montażu w otworze do głębokości 100 m.

- Długość kabla 120m.

            - Parametry rejestratorów:

- Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie;

- Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit;

- Min. 3-kanały sejsmiczne, wejścia różnicowe, zasilanie czujników;

- Zakres dynamiczny min 130 dB dla próbkowania 100Hz;

- Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz;

- Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego;

- Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP);

- Format danych: miniSEED;

- Pamięć zewnętrzna wymienna min. 32GB. Jeli rejestrator posiada pamięć wewnętrzną, to powinien posiadać min 16 GB oraz możliwość instalacji pamięci zewnętrznej min 32GB;

- Synchronizacja czasu z GPS;

- Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych;

- Zasilanie obejmujące 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 24h, zasilacz sieciowy z ładowarką 100-240V AC, 50-60Hz;

- Łączność: Ethernet: IP statyczne i dynamiczne, WiFi;

- Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100%;

- Stopień ochrony: min. IP 67.

- Odbiorniki GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms 
z kablem o długości min 20m;

- Walizka do przechowywania i transportu rejestratora z wyposażeniem i sejsmometrem;

- Dodatkowe urządzenia i oprogramowanie niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji (o ile sam system nie zawiera takich funkcji);

            - Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

      - pełna dokumentacja techniczna;

      - instrukcje obsługi;

      - karty gwarancyjne;

      - certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów

      - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

            - Inne wymagania:

  - Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres 24 miesięcy, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie: Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń 
i oprogramowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W  ART. 22 UST. 1

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/33/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

oświadczam/y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3DO WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ

głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/33/15), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie 
co najmniej :

- Dla Zadania 1: co najmniej 10 kompletów pomiarowych składających się 
z sejsmometru i rejestratora;

- Dla Zadania 2: co najmniej 5 kompletów pomiarowych składających się 
z sejsmometru i rejestratora.

| Lp. | Wartość dostawy brutto | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/33/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

oświadczam/y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn, zm.).

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

/pieczęć Wykonawcy/

# INFORMACJA WYKONAWCY

# O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/33/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

Informuję/informujemy, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |