ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/21/16 – DOSTAWA ZESTAWU URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO MONITORINGU ATMOSFERY)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kolorowa (RGB) kamera całego nieba (Whole Sky Camera) – 1 szt. | Urządzenie do pomiaru stanu zachmurzenia nieba. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia musi zawierać przedział co najmniej od -30ºC do +20ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie pracuje w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie wykonuje zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 2500x1900 pixeli. | Rozdzielczości kamery wynosi: …….x……. pixeli |
|  | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) nie mniejsze niż 160º i nie większe niż 180º. | Pole widzenia (Field Of View) kamery wynosi: …………º |
|  | Urządzenie posiada pamięć wewnętrzną o wielkości minimum 4GB. | Urządzenie posiada pamięć wewnętrzną o wielkości: ……..GB |
|  | Urządzenie posiada możliwość zasilania z sieci elektrycznej 230V 50Hz (dopuszczalny jest zewnętrzny zasilacz w zestawie). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiadać interfejs LAN (standard Ethernet o przepustowości nie mniejszej niż 10Mbps) do komunikacji z komputerem klasy PC. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie narzędziowe do sterowania kamerą oraz przesyłania i gromadzenia danych pomiarowych na komputerze PC – akceptowane standardy formatu danych: JPEG (jpg), TIFF, PNG. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączona jest walizka przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewody połączeniowe do kamery o długości nie mniejszej niż 10m; elementy umożliwiające montaż kamery na stanowisku pomiarowym. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga urządzenia wraz z obudową nie przekracza masy 5 kg. | Waga urządzenia wraz z obudową wynosi: ……kg |
| Radiometr bilansu całkowitego promieniowania (pomiar dochodzącego i wypromieniowywanego z powierzchni Ziemi) – 1 szt. | Urządzenie do badania bilansu cieplnego Ziemi w zakresie długo i krótkofalowym. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie złożone jest z pary mierników promieniowania krótkofalowego (pyranometry) i pary mierników promieniowania długofalowego (pyrgeometry) - łącznie 4 mierniki. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od -30ºC do +20ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie pracuje w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) 180º dla górnej pary radiometrów. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) w zakresie od 120º do 160º dla dolnej pary radiometrów. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zakres pomiaru spektrum promieniowania pyranometrów zawiera się w przedziale co najmniej od 350nm do 2500nm w tzw FWHM. | Zakres pomiaru spektrum promieniowania piranometrów wynosi: od …..nm do ……nm w tzw. FWHM |
|  | Zakres pomiarowy irradiancji dla pyranometrów zawiera się w przedziale co najmniej 0-1500W/m2. | Zakres pomiarowy irradiancji dla pyranometrów wynosi: ………..W/m2 |
|  | Zakres pomiaru spektrum promieniowania pyrgeometrów zawiera się w przedziale co najmniej od 5m do 40m w tzw. FWHM. | Zakres pomiaru spektrum promieniowania pyrgeometrów wynosi: od …..m do ……m w tzw. FWHM |
|  | Urządzenie jest wyposażone w wentylator ciepłego powietrza redukujący kondensację pary wodnej na miernikach promieniowania. Minimalna moc grzewcza nie może być mniejsza niż 10W. | Moc grzewcza układu wentylacyjnego wynosi: ………………W |
|  | Do urządzenia dołączona jest walizka przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewody połączeniowe do radiometru o długości nie mniejszej niż 50m. | Dołączone przewody połączeniowe mają długość: ……m |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: elementy umożliwiające montaż radiometru na stanowisku pomiarowym; libella do poziomowania urządzenia będąca trwałym elementem radiometru. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pyranometr – 1 szt. | Urządzenie mierzące promieniowanie całkowite Słońca, dochodzące do powierzchni Ziemi. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Urządzenie spełnia warunki klasy Secondary Standard wg normy ISO 9060:1990(E) oraz High Quality wg zaleceń WMO z roku 2008 lub równoważnej. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od -30ºC do +20ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie pracuje w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) 180º. | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) ……º |
|  | Zakres pomiaru spektrum promieniowania pyranometru zawiera przedział co najmniej od 310nm do 2500nm w tzw. FWHM. | Zakres pomiaru spektrum promieniowania pyranometru wynosi: od …..nm do ……nm w tzw. FWHM |
|  | Dryft stabilności pomiarowej urządzenia nie przekracza 0,5% wartości wskazań na rok. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zakres pomiarowy irradiancji dla pyranometru zawiera się w przedziale co najmniej 0-3000W/m2. | Zakres pomiarowy irradiancji dla pyranometru wynosi: ……………W/m2 |
|  | Do urządzenia dołączona jest walizka przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewody połączeniowe pyramometru o długości nie mniejszej niż 10m. | Dołączone przewody połączeniowe mają długość: ……m |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: elementy umożliwiające montaż pyranometru na stanowisku pomiarowym; optyczny wskaźnik wilgotność wewnątrz pyranometru; libella do poziomowania urządzenia będąca trwałym elementem pyranometru. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Miernik biologicznie czynnego promieniowania UV (UV biometer) – 1 szt. | Urządzenie mierzące promieniowanie ultrafioletowe, biologicznie czynne (urządzenie z erytemalną charakterystyką czułości). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od -30ºC do +20ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie pracuje w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada pole widzenia (Field Of View) nie mniejsze niż 170º i nie większe niż 180º. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | zakres pomiaru spektrum promieniowania dla urządzenia musi zawierać przedział co najmniej od 280nm do 320nm. | Zakres pomiaru spektrum promieniowania dla urządzenia wynosi: od …..nm do ……nm |
|  | Urządzenie posiada wyjście analogowe sygnału. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada wyjście sygnału umożliwiające wyznaczenie wielkości mierzonego promieniowania UV biologicznie czynnego wyrażonego w MEDach na godzinę. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie jest stabilizowane temperaturowo z dokładnością nie gorszą niż +/-2ºC. | Urządzenie jest stabilizowane temperaturowo z dokładnością: +/-…..ºC. |
|  | Do urządzenia dołączona jest walizka przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewody połączeniowe do miernika UV o długości nie mniejszej niż 10m. | Dołączone przewody połączeniowe mają długość: ……m |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: elementy umożliwiające montaż miernika UV na stanowisku pomiarowym; libella do poziomowania urządzenia będąca trwałym elementem miernika UV | Spełnia / Nie spełnia* |
| Miernik usłonecznienia – 1 szt. | Urządzenie mierzące czas operacji światła słonecznego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od -30ºC do +20ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie musi pracować w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zakres czułości spektralnej miernika usłonecznienia zawiera przedział co najmniej od 400nm do 1000nm. | Zakres czułości spektralnej miernika usłonecznienia wynosi: od …..nm do ……nm |
|  | Urządzenie posiada czułość pomiarową nie gorszą niż 1mV/(W/m2). | Urządzenie posiada czułość pomiarową: …..mV/(W/m2) |
|  | Dryft stabilności pomiarowej urządzenia nie przekracza 2% wartości wskazań na rok. | Dryft stabilności pomiarowej miernika usłonecznienia nie przekracza …..% wartości wskazań na rok |
|  | Oprócz wyjścia dwustanowego typu przekroczona/nieprzekroczona wartość 120W/m2, urządzenie posiada analogowe wyjście sygnału proporcjonalnego do irradiancji promieniowania padającego o dokładności co najmniej 90% jego wartości. | Urządzenie posiada analogowe wyjście sygnału, proporcjonalnego do irradiancji promieniowania padającego o dokładności …..% jego wartości |
|  | Urządzenie jest wyposażone w układ podgrzewania o mocy co najmniej 10W. | Urządzenie jest wyposażony w układ podgrzewania o mocy …..W |
|  | Do urządzenia dołączona jest walizka przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewody połączeniowe o długości nie mniejszej niż 10m. | Dołączone przewody połączeniowe mają długość: ……m |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: elementy umożliwiające montaż urządzenia na stanowisku pomiarowym; optyczny wskaźnik wilgotność wewnątrz miernika usłonecznienia. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Rejestrator danych pomiarowych (Data Logger) – 1 szt. | Urządzenie jest dedykowane do rejestracji danych z urządzeń służących do monitoringu promieniowania słonecznego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie służy do rejestracji danych pochodzących z przyrządów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), w szczególności z pyranometru, radiometru oraz mierników UV i usłonecznienia. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temperatura pracy urządzenie zawierać przedział co najmniej od -20ºC do +30ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..ºC do …..ºC |
|  | Urządzenie posiada co najmniej 16 wejść analogowych. | Ilość wejść analogowych: ……….. |
|  | Urządzenie posiada co najmniej 8 wejść analogowych typu różnicowego. | Ilość wejść analogowych typu różnicowego: ……….. |
|  | Urządzenie posiada dokładność pomiarową wejść analogowych nie gorszą niż 0,15% wartości mierzonej. | Urządzenie posiada dokładność pomiarową wejść analogowych wynoszącą ……% wartości mierzonej |
|  | Dryft czasu wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego (RTC) jest nie większy niż +/-4s na rok. | Dryft czasu wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego (RTC) wynosi +/-….s na rok |
|  | Urządzenie posiada licznik impulsów do wartości co najmniej 16 milionów zliczeń z częstością co najmniej 200kHz i amplitudzie napięcia zawierającej zakres +-15V. | Urządzenie posiadać licznik impulsów do wartości ….. milionów zliczeń z częstością …….kHz i amplitudzie napięcia zawierającej zakres +/-…..V |
|  | Urządzenie posiada interfejs RS-232 i LAN (standard Ethernet o przepustowości nie mniejszej niż 10Mbps) do komunikacji z komputerem klasy PC. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie jest wyposażone w pamięć o pojemności minimum 2GB typu przemysłowego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie narzędziowe do sterowania ustawieniami rejestratora, oraz przesyłania i gromadzenia danych pomiarowych na komputerze PC – wymagany standard formatu danych, l ub dołączony program do konwersji, obsługiwany przez pakiet oprogramowania LibreOffice 5.0. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączone jest opakowanie przeznaczone do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |