____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISU 
ART. 37 UST. 3 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na czarter jednostki pływającej wraz z załogą w celu odbycia dwóch rejsów na Svalbard w 2018 roku (nr ref. sprawy: ZP/01/18)

- Tryb zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest czarter statku wraz z załogą w celu odbycia dwóch rejsów na Svalbard w 2018 r., w tym:

- przetransportowania osób i ładunku na trasie: dowolny port morski 
na terytorium RP – Polska Stacja Polarna Hornsund;

- przetransportowania osób i ładunku na trasach lokalnych na terytorium Svalbardu;

- przetransportowania osób i ładunku na trasie Polska Stacja Polarna Hornsund – port morski na terytorium RP.

- Planowane terminy i czas trwania rejsów:

- Rejs I: Czerwiec/Lipiec 2018 r. – około 25 dni;

- Rejs II: Wrzesień 2018 r. – około 22 dni.

- Zamówienie musi być zrealizowane za pomocą jednostki pływającej spełniającej niżej wymienione wymagania:

- klasa lodowa (znak wzmocnień lodowych): nie niższa niż L2 według klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków (lub ekwiwalentna klasa lodowa według innych klasyfikacji);

- spełnianie aktualnych wymogów dotyczących żeglugi na wodach Svalbardu;

- posiadanie co najmniej 16 miejsc do dyspozycji Zamawiającego 
do transportu osób w trakcie trwania każdego z rejsów;

- możliwość transportu (do dyspozycji Zamawiającego) co najmniej 150 m3 ładunku w trakcie trwania każdego z rejsów, w tym:

- zamknięta ładownia: co najmniej 100 m3;

- komora chłodnicza: co najmniej 5 m3;

- komora głębokiego mrożenia: co najmniej 3 m3;

- możliwość transportu:

- 10-stopowego kontenera;

- zbiorników z 7000 litrów benzyny;

- posiadanie urządzeń umożliwiających załadunek/rozładunek i przeładunek 
na otwartym morzu (w tym dźwigu o nośności maksymalnej co najmniej 
2,0 t);

- posiadanie na wyposażeniu statku łodzi transportowej wraz z załogą.

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby czynności należące do obowiązków załogi statku były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz.U. 2017 r., poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 63726400-8 – Usługi czarterowania statków.

- Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 22.02.2018 r. 
do godz. 12.00.

- Przedmiotem negocjacji będą przede wszystkim szczegółowe trasy 
i harmonogramy poszczególnych rejsów.

- Pozostałe informacje dotyczące postępowania zawarte zostały 
w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 016-032660 z dnia 24.01.2018 r.