Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

##### FORMULARZ OFERTY

dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego dostawy mikrowagi dla Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych

1. ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01-452 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

………………………………………………………………………………...

Nazwa firmy

| Funkcja w firmie uprawniająca do złożenia oferty lub wskazanie stosownego upoważnienia – jeśli dotyczy |  |
| --- | --- |

Dane kontaktowe:

| Adres |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Informacje o ofercie:

Producent i Typ oferowanej mikrowagi: ……………………………………………………….

Producent i Typ oferowanego stołu antywibracyjnego: ……………………………………………………….

Specyfikacja parametrów mikrowagi – czy spełnia poniższe wymagania:

Cechy wymienione w zapytaniu					(tak/nie)

Funkcje wymienione w zapytaniu					(tak/nie)

Parametry techniczne:

Obciążenie maksymalne [Max]	co najmniej 5 g 				wartość: …….

Obciążenie minimalne [Min]	co najwyżej 100 µg			wartość: …….

Dokładność odczytu [d]	co najmniej 1 µg					wartość: …….

Zakres tary	co najmniej -5 g						wartość: …….

Powtarzalność standardowa [5% Max]	poniżej 1 µg			wartość: …….

Powtarzalność standardowa [Max]	poniżej 2 µg			wartość: …….

Minimalna naważka standardowa USP poniżej 2 mg			wartość: …….

Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2)  poniżej 0,2 mg		wartość: …….

Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]	1,2 µg				wartość: …….

Powtarzalność dopuszczalna [Max]	2,4 µg				wartość: …….

Czas stabilizacji	max 10 s						wartość: …….

Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)				(tak/nie)

Klasa dokładności OIML	I						(tak/nie)

Interfejs	RS232, USB-A, Ethernet					(tak/nie)

Zasilanie	240 V AC 50  Hz						(tak/nie)

Maksymalny pobór mocy	1 A (bezprzewodowy terminal - 1A)		wartość: …….

Temperatura pracy	co najmniej +10 ÷ +40 °C					wartość: …….

Wilgotność względna powietrza	co najmniej 40% ÷ 80%				wartość: …….

Wymiary komory ważenia	co najmniej ø110mm				wartość: …….

Wymiar szalki	co najmniej ø100mm + ø26 mm					(tak/nie)

Załączone wzorce wagi klasy E2 – 1 szt. 100mg, 1 szt.  10 mg			(tak/nie)

Specyfikacja parametrów technicznych stołu antywibracyjnego - czy spełnia poniższe wymagania

Nośność: co najmniej 40 kg					wartość: …….

Dostosowany do w.w. wagi					(tak/nie)

- Ja niżej podpisany, Wykonawca/w imieniu Wykonawcy* oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszej dostawy;

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

  - oferuję 24 miesięczną gwarancję na w.w. mikrowagę oraz stół antywibracyjny

  - cena za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego, wynosi:

……………………………….. PLN [brutto]

e.  niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

…………….…………………………………..

Podpis Wykonawcy